## Slide 1: Uniorb
Задача 12. Сервис планирования передачи данных
от космических аппаратов на земные станции

## Slide 2: Uniorb
Альберт
Шайхутдинов
Капитан
@chivelazur
+7 985 466 5805
Елена
Красулина
Поддержка
@positivecatcher
+7 981 806 2481
Владислав
Мещеряков
Аналитика
@vladmeshcheryakov
+7 911 836 4495

## Slide 3: Общая идея
Событие - это фиксация некоторого факта. Входные данные преобразуются в последовательность событий, упорядоченных по времени.
Вся обработка происходит дискретно по событиям. На каждом событии нужно актуализировать данные и можно разветвить сценарий.
Вход спутника S на территорию России.
Выход спутника S с территории России.
Вход спутника S в зону видимости станции T.
Выход спутника S из зоны видимости станции T.

## Slide 4: Стратегия
Стратегия отвечает на вопрос: С какого спутника станция должна начинать скачивать данные, когда меняется набор спутников в зоне ее видимости?

## Slide 5: Варианты стратегии
Стратегия 1 (очевидная)
Станция скачивает данные со спутника с максимально заполненной бортовой памятью (практически - значит поддерживать минимальный уровень среднего заполнения бортовой памяти).
Стратегия 2 (наивная)
Станция скачивает данные со спутника, который может передавать данные с наибольшей скоростью (приоритет Киноспутникам). При равных скоростях передачи приоритет отдается спутнику с максимально заполненной бортовой памятью.
Стратегия 3 (отладочная)
Станция не скачивает никаких данных. Используется для отладки решения.
Стратегия 4 (лучшая)
Станция скачивает данные с Киноспутников в первом приоритете, если объем бортовой памяти занят более чем на 20% и спутник не ведет съемку. Если таких нет – берем спутник с максимально заполненным объемом данных.
Стратегия найдена обычным бинарным поиском по параметру заполнения бортовой памяти Киноспутников.

## Slide 6: Результаты
Стратегия 1 старается максимально уравнять объем занятой бортовой памяти, без учета скорости передачи данных.
Стратегия 2 интересная тем, что если все время пытаться скачивать данные с Киноспутников, то не даем им достаточно заполнить бортовую память.
Стратегия 3 лишь показывает, что если не скачивать данные со спутников, то к 378 минуте появится первый спутник с переполненной бортовой памятью, а через двое суток уже все спутники полностью исчерпают лимит.
Стратегия 4 учитывает недостатки Стратегии 2, поэтому показывает лучший результат.
Показатель | Стратегия 1 | Стратегия 2 | Стратегия 3 | Стратегия 4
Минут до первого переполненного спутника | 3475 | 1921 | 378 | 1917
Объем переданных на Землю данных, ГБ | 683159 | 476219 | 0 | 808798
Суммарный балл | 686635 | 478141 | 378 | 810715
Время работы алгоритма, с | 1.313 | 1.382 | 0.866 | 1.459

## Slide 7: Оценка результатов (Стратегия 4)
Суммарный объем данных, переданных на Землю: 808798 GB (94% от практического максимума)
Средний объем переданных данных одним спутником: 4043 GB
Минимальный объем переданных данных спутником: 2270 GB (KinoSat_110606, Зоркий)
Максимальный объем переданных данных спутником: 10761 GB (KinoSat_110507, Киноспутник)
Теоретический максимум собранных спутниками данных, если пролетая над РФ в нужное время, спутник всегда ведет съемку:
2245640 GB
Теоретический максимум полученных на Земле данных, если все станции все время скачивают данные со скоростью передачи Киноспутника:
14 станций * 13 полных суток * 86400 секунд * 0.125 GB/с = 1965600 GB
Практический максимум полученных на Земле данных, если считать среднюю скорость передачи данных по группировке:
14 станций * 13 полных суток * 86400 секунд * (0.125 * ¼ + 0.03125 * ¾) = 859950 GB

## Slide 8: Оценка результатов (Стратегия 4)
Chart: Распределение спутников по объему переданных данных
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000
 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 8 | 12 | 0
Chart: Изменение объема данных на борту
Для оценки возможности улучшения стратегии посчитан теоретический для каждого спутника:
для КиноСпутников коэффициент утилизация = отношение фактически переданных данных к теоретическому максимум, в среднем 94% (абсолютно у всех он больше 91%). Число переполнений бортовой памяти = 0
для Зорких этот же коэффициент равен 21%, и у всех он больше 20%.
так как все станции практически всегда ведут передачу данных, это значит, что мы исчерпали лимит по КиноСпутникам, и максимально добиваем утилизацию Зоркими, но для самих Зорких еще не хватает мощности наземного контура.

## Slide 9: Резюме
Простота | Алгоритм крайне прост для понимания, позволяет менять результат путем изменения всего лишь одной стратегии. Наивный вариант показал неплохой результат в ~700k ГБ данных.
Скорость | Время работы алгоритма: порядка 1 секунды.
Точное решение | Рассмотрев все возможные варианты ответвлений (которых порядка триллиона), можно найти самый оптимальный вариант «переключения станций». Это точное и простое для реализации решение задачи.
Практичность | Стратегия позволяет легко: учесть физические ограничения, например, время переключения станции. отдавать приоритет тем или иным спутникам = регионам съемки, что важно для коммерческой эксплуатации системы.
Оптимизация системы | Скорость алгоритма позволяет параметризовать стратегии и оптимизировать систему градиентным спуском. Например: можно отыскать оптимальное положение новой станции на южном полушарии для увеличения утилизации системы. оптимизировать конфигурацию группировки по типовому составу.
Реализация | С++17, без каких-либо сторонних зависимостей, простая архитектура библиотеки.
Результат | Время до первого переполненного спутника: 1917 минут Суммарный объем переданных данных: 808798 ГБ

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ